Приложение 2

Временные технические требования
к контрольно-кассовым машинам и требования к центрам

технического обслуживания контрольно-кассовых машин

1. Понятия и термины

1. В настоящих Временных технических требованиях к контрольно-кассовым машинам и требованиях к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин (далее - ККМ) используются следующие понятия и термины:

а) автономная ККМ - это кассовая машина, расширение функциональных возможностей которой может достигаться только за счет подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых ККМ по размещенным в ней программам, с обязательной функцией передачи данных в режиме реального времени через проводные, беспроводные каналы связи на сервер уполномоченного налогового органа;

б) итог сменных покупок - сумма итогов документов, оформленных ККМ при регистрации покупок валюты, оплаты переводов в течение смены;

в) итог сменных продаж - сумма итогов документов, оформленных ККМ при регистрации продаж (оказании услуг) в течение смены;

г) закрытие смены - обнуление сменных денежных регистров фискальных данных;

д) накопитель фискальной памяти - одна или несколько специально выделенных микросхем памяти для хранения фискальных данных;

е) нефискальный режим - режим функционирования ККМ, в котором функции регистрации сменных отчетов в фискальной памяти и получения фискального отчета остаются незадействованными;

ж) общее гашение - обнуление общих денежных и операционных регистров (кроме регистра количества гашений). Если в ККМ предусмотрено программирование режима работы с накоплением итогов без общего гашения, его включение производится согласно эксплуатационной документации ККМ при ее установке;

з) пассивная ККМ - это кассовая машина, работающая под управлением программного обеспечения, не имеющая возможности загрузки в нее программного обеспечения без нарушения пломбировки, ввод данных в которую осуществляется кассиром-операционистом через устройства ввода, входящие в ее состав, с обязательной функцией передачи данных в режиме реального времени через проводные, беспроводные каналы связи на сервер уполномоченного налогового органа;

и) перефискализация - повторное включение фискального режима с обнулением суммирующих счетчиков ККМ;

к) портативная ККМ - это кассовая машина, имеющая возможность работы без постоянного подключения к электросети, с обязательной функцией передачи данных в режиме реального времени через проводные, беспроводные каналы связи на сервер уполномоченного налогового органа;

л) суточный отчет - это безусловная запись итоговой информации о денежных расчетах с населением с занесением в фискальную память ККМ при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часов, после пробития первого чека в смене;

м) устройство передачи фискальных данных - устройство, сохраняющее и отправляющее данные по кассовым операциям через проводные или беспроводные каналы связи;

н) фискальная память - комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета денежных расчетов, осуществляемых с применением ККМ;

о) фискальные данные - фиксируемая на электронной контрольной ленте и в фискальной памяти информация о денежных расчетах;

п) фискальный регистратор - это ККМ, работающая под управлением программного обеспечения, не имеющего возможности загрузки в нее программного обеспечения без нарушения пломбировки, ввод данных в которую осуществляется через внешние устройства с обязательной функцией передачи данных в режиме реального времени через проводные, беспроводные каналы связи на сервер уполномоченного налогового органа;

р) фискальный режим - режим функционирования ККМ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фискальной памяти;

с) электронная контрольная лента - одна или несколько специально выделенных микросхем памяти, обеспечивающих защищенную и некорректируемую регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение фискальных данных;

т) энергонезависимое долговременное хранение - долговременное хранение информации в фискальной памяти без использования внешних и внутренних источников питания;

у) Х-отчет - промежуточный отчет без гашения итоговой суммы;

ф) Z-отчет - отчет с гашением, производится в конце рабочего дня субъекта.

2. Классификация контрольно-кассовых машин

2. В зависимости от конструктивных особенностей и программного обеспечения различают следующие группы ККМ:

- автономные;

- пассивные;

- фискальные регистраторы.

3. Общие технические требования к контрольно-кассовым машинам

3. Общие технические требования к ККМ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметров | Норма | Автономные | Пассивные | Фискальные регистраторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный пароль (разрядов) или номерные ключи, входящие в комплект поставки ККМ (количество ключей определяется конкретной моделью). Программными паролями должны защищаться, как минимум, следующие режимы работы ККМ: | Не менее 4 | + | + | + |
|  | - режим расчетных операций; | + | + | + | + |
|  | - режим программирования; | + | + | + | + |
|  | - режим снятия показаний; | + | + | + | + |
|  | - режим гашения; | + | + | + | + |
|  | - режим налогового инспектора | + | + | + | + |
| 2 | Фискальная память. В ККМ объем фискальной памяти должен быть не менее 1000 сменных записей | + | + | + | + |
| 3 | Наличие станций для печати: |  |  |  |  |
|  | - чековой ленты; | + | + | + | + |
|  | - контрольной ленты. | - | - | - | + |
|  | В моделях ККМ с одностанционным принтером контрольная лента на бумажном носителе может формироваться в едином рабочем цикле, но оформляться раздельно. В этом случае в ККМ контрольная лента предварительно формируется в виде электронного журнала и должна сохраняться до снятия сменного отчета | - | + | + | + |
| 4 | Электронный журнал должен размещаться в запоминающем устройстве, обеспечивающем энергонезависимое хранение информации (часов) | Не менее 1400 часов | + | + | + |
| 5 | Одновременное хранение информации в электронном журнале и электронной контрольной ленте (количество проведенных расчетных операций) за сутки | Не менее 1000 чеков | + | + | + |
| 6 | Обязательное сохранение фискальных данных по всем совершаемым операциям в электронной контрольной ленте перед формированием контрольно-кассового чека |  | + | + | + |
| 8 | Возможность вывода контрольной ленты только при закрытии смены или переполнении электронного журнала |  | + | + | + |
| 9 | Блокировка машины в случае переполнения электронного журнала, до снятия сменного отчета |  | + | + | + |
| 10 | Возможность очистки электронного журнала только по успешному (без обрыва и порчи бумаги) завершению распечатки всей контрольной ленты или сохранению всех данных в электронной контрольной ленте |  | + | + | + |
| 11 | Невозможность закрытия смены без распечатки контрольной ленты или сохранения данных в электронной контрольной ленте |  | + | + | + |
| 12 | Нумерация распечатываемых в течение одной смены контрольных лент ведется нарастающим итогом, начиная с 1. |  | + | + | + |
|  | Количество распечатанных за смену лент выводится в сменном отчете при закрытии смены |  | + | + | + |
| 13 | Наличие встроенного аккумулятора (обязательное требование для портативных ККМ) |  | + | + | - |
| 14 | Блокировка машины при отсутствии чековой ленты | + | + | + | + |
| 15 | Блокировка машины при отсутствии контрольной ленты | + | + | + | + |
| 16 | Блокировка машины в случае неправильного выполнения операций кассиром |  | + | + | + |
| 17 | Блокировка машины при возникновении аварийных ситуаций в машине, приводящих к порче печатаемого документа, или наличие в машине режима сторнирования (аннулирования проведенных операций) | + | + | + | + |
| 18 | Блокировка машины при переполнении, неисправности, а также при несанкционированном доступе к фискальной памяти при работе ККМ в фискальном режиме | + | + | + | + |
| 19 | Разрядность контрольных счетчиков (операционных регистров) количества показаний и количества гашений | Не менее 4 | + | + | + |
| 20 | Операции, выполняемые встроенным калькулятором - сложение, вычитание, умножение (при наличии встроенного калькулятора) |  | + | + | - |
| 21 | Индикатор кассира |  | + | + | - |
| 21 | Индикатор покупателя (необязательное требование) |  | - | + | - |
| 22 | Программирование основных режимов работы | + | + | + | + |
| 23 | Наличие автоматического тестирования | + | + | + | + |
| 24 | ККМ должна иметь маркировку, содержащую: - название машины; - заводской номер; - дату выпуска; - фирменный знак производителя ККМ | + | + | + | + |
| 25 | Вывод денежных сумм на печать и индикация производятся с отделением сомов от тыйынов разделителем, указанным в эксплуатационной документации на ККМ | + | + | + | + |
| 26 | Кожух, снабженный устройством, исключающим его бесконтрольное снятие, и опломбированный предприятием-изготовителем или организацией, проводящей техническое обслуживание ККМ | + | + | + | + |
| 27 | Информация, печатаемая на чеке (квитанции, билете): |  |  |  |  |
|  | - заводской номер машины; | + | + | + | + |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) из фискальной памяти ККМ; | + | + | + | + |
|  | - программируемое наименование субъекта (не менее 20 знаков); | + | + | + | + |
|  | - регистрационный номер ККМ; | + | + | + | + |
|  | - номер УПФД; | + | + | + | + |
|  | - порядковый номер операции, в том числе номер для проверки чека; | + | + | + | + |
|  | - дата операции/услуги; | + | + | + | + |
|  | - время операции/услуги; | + | + | + | + |
|  | - количество, наименование и сумма реализованного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | + | + | + | + |
|  | - подтверждение о фискальном режиме; | + | + | + | + |
|  | - сумма налогов в соответствии с налоговым законодательством; | + | + | + | + |
|  | - QR-код, содержащий информацию о чеке; | + | + | + | + |
|  | - вывод адреса информационного портала по проверке чека; | + | + | + | + |
|  | - вид платежа (наличный, безналичный); | + | + | + | + |
|  | -тип валюты(**); |  |  |  |  |
|  | - курс валюты(**); |  |  |  |  |
|  | - количество(**) |  |  |  |  |
| 28 | Информация, печатаемая на контрольной ленте и сохраняемая в электронной контрольной ленте: |  |  |  |  |
|  | - порядковый номер операции (расчетной или отчетной); | + | + | + | + |
|  | - дата операции; | + | + | + | + |
|  | - время операции; | + | + | + | + |
|  | - количество, наименование и сумма реализованных товаров, оказанных услуг и выполненных работ; | + | + | + | + |
| 29 | Разрядность вводимых и индицируемых сумм | Не менее | 7 | 7 |  |
| 30 | Разрядность денежных счетчиков (регистров) | Не менее | 8 | 8 | 10 |
| 31 | Состав выполняемых кассовых операций: |  |  |  |  |
|  | - учет денежных сумм; | + | + | + | + |
|  | - учет реализованных товаров, оказанных услуг и выполненных работ | + | + | + | + |
|  | - подсчет промежуточных итогов; | + | + | + | + |
|  | - подсчет суммы сдачи(**); | + | + | + | + |
|  | - подсчет общих итогов; | + | + | + | + |
|  | - снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать; | + | + | + | + |
|  | - гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать; | + | + | + | + |
|  | - расчет за наличные; | + | + | + | + |
|  | - выплаты из кассы(*)(**); | + | + | + | + |
|  | - внесение в кассу(*)(**); | + | + | + | + |
|  | - аннулирование(**); | + | + | + | + |
|  | - расчет процентной надбавки(*)(**); | + | + | + | + |
|  | - расчет процентной скидки(*)(**); | + | + | + | + |
|  | - возврат(**); | + | + | + | + |
|  | - исправление ошибки кассира/клиента до вывода информации на печать; | + | + | + | + |
|  | - выделение не менее 2 налоговых ставок(*)(**) | + | + | + | + |
| 32 | Формирование отчетных документов: |  |  |  |  |
|  | - фискальный отчет; | + | + | + | + |
|  | - суточный отчет | + | + | + | + |
|  | - промежуточный отчет; | + | + | + | + |
|  | - отчет по операциям, формированный на основании данных электронной контрольной ленты | + | + | + | + |
| 33 | Наличие передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи: |  |  |  |  |
|  | - подключаться к серверу уполномоченного налогового органа по сети Интернет, используя протокол соединения TCP/IP и протокол обмена данными между ККМ и АИС "ККМ в режиме реального времени "; | + | + | + | + |
|  | Время передачи-приема данных на сервер уполномоченного налогового органа (время формирования контрольно-кассового чека и получение данных на сервер уполномоченного налогового органа) должно быть не более 7 секунд. | + | + | + | + |
|  | - обеспечивать не более трое суток (72 часов) формирование и печать чеков в условиях потери соединения с сервером уполномоченного налогового органа. По истечении 72 часов ККМ должна блокировать возможность формирования и выдачи контрольно-кассовых чеков до возобновления соединения с сервером уполномоченного налогового органа. При возобновлении связи передать накопленные фискальные данные с УПФД на сервер уполномоченного налогового органа; | + | + | + | + |
|  | - поддерживать не менее одного канала передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи; | + | + | + | + |
|  | - проводить авторизацию ККМ на сервере уполномоченного налогового органа; | + | + | + | + |
|  | - передавать данные о совершаемых кассовых операциях и закрытии смены на сервер уполномоченного налогового органа | + | + | + | + |

Примечание.

Условные обозначения, приведенные в таблице 1:

"ККМ" - контрольно-кассовая машина;

"УПФД" - устройство передачи фискальных данных;

"TCP/IP" - сетевой протокол передачи данных;

"АИС "ККМ в режиме реального времени " - автоматизированная информационная система "ККМ в режиме реального времени ";

"+" - обязательный параметр;

"-" - необязательный параметр.

Реквизиты, отмеченные знаком "*", относятся к портативным ККМ.

Реквизиты, отмеченные знаком "**", относятся к ККМ для деятельности обменного бюро.

4. Требования к фискальной памяти ККМ:

- блок фискальной памяти должен быть в виде законченного блока с разъемным соединением. Конструкция фискальной памяти должна обеспечивать защиту от механических и других повреждений;

- зона фискальной памяти, в которую однажды записана информация в процессе эксплуатации, должна быть также недоступна для повторной записи и/или селективного стирания ни при каких условиях;

- информация, регистрируемая в фискальной памяти, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Вид записи | Реквизит | Разрядность реквизита (десятичных знаков) | Кол-во записей |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ККМ | Заводской номер ККМ | 7 min | 1 |
| Фискализация ККМ | Регистрационный номер ККМ | 6 min | 1 |
|  | ИНН субъекта | 14 min |  |
|  | Дата фискализации ККМ | 6 min |  |
|  | Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета | 5 min |  |
| Перерегистрация ККМ | Регистрационный номер ККМ | 6 min |  |
|  | ИНН субъекта | 14 min | 4 min |
|  | Дата перерегистрации ККМ | 6 min |  |
|  | Номер записи в фискальной памяти последнего закрытия смены перед проведением перерегистрации | 4 min | 4 min |
|  | Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета | 5 min |  |
| Закрытие смены | Дата отчета смены | 6 min |  |
|  | Номер закрытия смены | 4 min |  |
|  | Итог сменных продаж | 9 (10(*))min | 1000 min |
|  | Итог сменных покупок(**) | 9 (10(*)) min |  |
| Служебная информация (обязательная) | Контрольные суммы записей Место положения запятой в регистрируемых в фискальной памяти значениях итогов | Определяется изготовителем |

5. Разрядность регистров итога сменных продаж и итога сменных покупок должна быть не меньше разрядности соответствующих денежных регистров ККМ.

6. ККМ должна обеспечивать работу в нефискальном и фискальном режимах.

7. Нефискальный режим должен поддерживать все остальные функции ККМ, включая накопление данных по продажам и формирование документов в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ.

8. Фискальный режим должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией. Все документы (кроме не содержащих фискальные данные), оформляемые ККМ в фискальном режиме, должны иметь четкий отличительный признак, указанный в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ и выводимый на печать только по завершении формирования фискальных данных.

9. Включение фискального режима должно происходить по завершении фискализации ККМ и активации устройства передачи фискальных данных. Фискализация ККМ проводится после ввода пароля доступа к фискальной памяти. Первичный пароль доступа к фискальной памяти и порядок проведения фискализации и перерегистрации должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ. После проведения фискализации фискальный режим не может быть отключен.

10. При фискализации в ККМ вводятся следующие реквизиты:

- заводской номер ККМ;

- регистрационный номер ККМ;

- ИНН субъекта;

- дата проведения фискализации;

- новый пароль доступа к фискальной памяти.

11. Если заводской номер ККМ введен в фискальную память на предприятии-изготовителе, то при фискализации он не вводится.

12. Процесс фискализации или перерегистрации должен включать активизацию устройства передачи фискальных данных.

13. При проведении фискализации или перерегистрации вводимые реквизиты (кроме пароля доступа к фискальной памяти) должны выводиться на печать в чеке.

14. При перерегистрации в ККМ вводятся следующие реквизиты:

- регистрационный номер ККМ;

- ИНН субъекта;

- дата проведения перерегистрации;

- новый пароль доступа к фискальной памяти.

15. Данные сменного отчета должны регистрироваться в фискальной памяти при проведении операции закрытия смены (при формировании ККМ сменного отчета с гашением). При этом гашение денежных сменных регистров должно происходить только после печати сменного отчета и успешной регистрации данных в фискальной памяти.

16. ККМ должна контролировать продолжительность смены, которая должна составлять не более 24 часов.

17. Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого платежного документа за смену.

18. В случае превышения указанной выше продолжительности смены, ККМ должна блокировать возможность оформления платежных документов до проведения сменного отчета с гашением.

19. При исправлении текущей даты ККМ должна контролировать корректность вводимой даты, которая не может быть более ранней, чем дата последней записи в фискальной памяти, включая и дату проведения фискализации или перерегистрации.

20. При попытке ввода значения более ранней даты ККМ должна блокировать проведение всех операций до ввода правильной даты.

21. При корректировке значения даты в ККМ должны быть предусмотрены специальные меры по предупреждению случайной ошибки ввода, например, повторный запрос даты и установка ее только после 2-кратного совпадения.

Примечание. Дата с номером года "00" и далее считается более поздней, чем дата с номером года "99".

22. Получение фискального отчета и проведение перерегистрации возможно исключительно с введением пароля доступа к фискальной памяти.

23. Пароль доступа к фискальной памяти вводится и регистрируется в фискальной памяти в процессе фискализации или перерегистрации.

24. При обращении к фискальным данным следует войти в соответствующий режим с помощью пароля доступа к режиму. Последующие действия в этом режиме должны быть указаны в эксплуатационной документации конкретной модели ККМ.

25. ККМ должна блокировать выполнение функций в следующих случаях:

- при попытке ввода неправильного пароля доступа к фискальной памяти. При этом блокируется выполнение всех операций и выход из режима ввода пароля. Блокировка должна действовать до момента ввода правильного пароля;

- при попытке проведения операций общего гашения, перерегистрации, снятия фискального отчета и коррекции даты до завершения операции закрытия смены. Блокировка выполнения этих функций ККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены;

- при попытке изменения положения десятичной точки без приведения операции общего гашения ККМ. Блокировка выполнения этих функций ККМ должна сниматься после проведения операции общего гашения ККМ;

- при непроведении операции закрытия смены в случае, приведенном в пункте 18 настоящих Временных требований. Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены;

- при корректировке даты в случаях, приведенных в пункте 21 настоящих Временных требований. Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после ввода правильной даты;

- при обнаружении переполнения, неисправности или отключения фискальной памяти блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после устранения причин, вызвавших блокировку. При этом, ККМ разрешает получение сменного и накопительного отчетов без гашения, а при переполнении фискальной памяти - получение фискального отчета.

26. Образец фискального отчета и последовательность действий для его получения должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ.

27. ККМ должна обеспечивать получение фискального отчета как полного, так и сокращенного, с заданием периода как датами, так и номерами закрытия смен, при этом начало и конец периода должны задаваться однотипно.

28. Для получения фискального отчета необходимо:

- ввести установленный ранее пароль доступа к фискальной памяти;

- ввести начальную дату (или начальный номер закрытия смены) периода, за который получается фискальный отчет;

- ввести конечную дату (или конечный номер закрытия смены) периода, за который получается фискальный отчет;

- ввести признак типа фискального отчета (полный или сокращенный).

29. В фискальном отчете отражаются следующие реквизиты:

- наименование субъекта, в соответствии с требованиями для конкретной группы ККМ;

- признак фискального отчета;

- сквозной порядковый номер документа;

- дата получения отчета;

- время получения отчета в соответствии с требованиями для конкретной группы ККМ;

- период, за который формируется отчет;

- заводской номер ККМ;

- реквизиты (кроме пароля) фискализации ККМ;

- реквизиты (кроме пароля) всех проведенных перерегистраций ККМ;

- все итоги сменных продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены(*);

- суммарный итог продаж за период(**);

- суммарный итог покупок за период(**).

Примечание.

(*) - реквизиты выводятся только при получении полного фискального отчета;

(**) - если в период, за который снимается фискальный отчет, менялось положение десятичной точки, то реквизиты должны быть пересчитаны и распечатаны в формате, из установленных в ККМ, содержащем максимальное количество знаков после десятичной точки и для ККМ в обменных бюро.

30. Информация, зарегистрированная в накопителе фискальной памяти, должна сохраняться в течение регистрационного периода, а устройство передачи фискальных данных - в течение 12 месяцев с момента перевода ККМ в фискальный режим. При переполнении памяти устройства передачи фискальных данных, для обеспечения необходимым объемом памяти новые данные должны записываться поверх более старых данных, сохраненных ранее в данном устройстве.

31. Фискальная память и устройство передачи фискальных данных должны быть размещены под общим кожухом ККМ, за исключением моделей ККМ, в кожухе которых невозможно разместить устройство передачи фискальных данных.

32. Фискальная память и устройство передачи фискальных данных должны быть обеспечены Центром технического обслуживания безопасностью от несанкционированного доступа.

33. Устройство передачи фискальных данных должно быть выполнено в неразборном корпусе или в составе ККМ. Должно иметь разъем для подключения к ККМ и слот для СИМ-карты.

34. Требования к функции по передаче данных по проводным или беспроводным каналам связи:

- подключение к серверу уполномоченного налогового органа к сети Интернет, используя протокол соединения TCP/IP и протокол обмена данными между ККМ и автоматизированной информационной системой "ККМ в режиме реального времени";

- обеспечение не более трое суток (72 часов) формирование и печать чеков в условиях потери соединения с сервером уполномоченного налогового органа. По истечении 72 часов ККМ должна блокировать возможность формирования и выдачи контрольно-кассовых чеков до возобновления соединения с сервером уполномоченного налогового органа. При возобновлении связи передать накопленные фискальные данные с УПФД на сервер уполномоченного налогового органа;

- поддержка не менее одного канала передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи;

- проведение авторизации ККМ на сервере уполномоченного налогового органа;

- передача данных о совершаемых кассовых операциях и закрытии смены на сервер уполномоченного налогового органа.

4. Требования к центрам технического обслуживания

35. Центры технического обслуживания должны иметь:

- сертификат, выданный органом сертификации по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики;

- договор с заводом-изготовителем ККМ или его официальным представителем о поставке и технической поддержке ККМ, и их комплектующих для ремонта, с указанием моделей (наименований), количества и сроков поставки ККМ;

- документы, подтверждающие наличие ККМ, и их комплектующих для ремонта, согласно договора с заводом-изготовителем ККМ или его официальным представителем, и их сертификацию;

- перечень обслуживаемых моделей ККМ и их комплектующих для ремонта, с указанием размера розничной цены;

- утвержденные розничные цены ККМ и тарифы за техническое обслуживание ККМ;

- договор с мобильным оператором об оказании услуг по передаче данных по защищенным каналам связи, с указанием тарифов;

- договор с оператором связи (интернет-провайдер) о безопасном VPN-соединении Центра технического обслуживания с автоматизированной информационной системой;

- материально-техническую базу (помещение, инженерно-техническое благоустройство, оборудование, ресурсное обеспечение);

- возможность обеспечить качество предоставляемых услуг и сервисное обслуживание;

- штат сотрудников, с документами, подтверждающими их профессиональные навыки в сфере эксплуатации и ремонта ККМ;

- филиалы или представителей Центра технического обслуживания по обслуживанию ККМ в регионах (не менее 2-х филиалов в областях, городах Бишкек и Ош);

- возможность предоставлять услуги сдачи ККМ в аренду, передачи по договору лизинга ККМ и реализации ККМ с рассрочкой оплаты.

36. Центр технического обслуживания осуществляет взаимодействие:

с субъектом - на основании договора на сервисное обслуживание ККМ;

с уполномоченным налоговым органом - на основании меморандума о взаимодействии.

37. Центр технического обслуживания обязан обеспечить своевременную оплату расходов для обеспечения бесперебойной передачи данных по каналам связи на сервер уполномоченного налогового органа.

38. В случае невозможности выполнения своих обязательств, Центр технического обслуживания должен передать свои полномочия и обязанности по техническому обслуживанию ККМ другому Центру технического обслуживания.