Приложение 1

Технические требования

к контрольно-кассовым машинам и требования к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин

1. Понятия и термины

1. В настоящих технических требованиях к контрольно-кассовым машинам (далее - ККМ) и требованиях к центрам технического обслуживания ККМ используются следующие понятия и термины:

- автономная ККМ - кассовая машина, расширение функциональных возможностей которой может достигаться только за счет подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых ККМ по размещенным в ней программам;

- аппаратно-программная ККМ - кассовая машина, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, работающий под управлением программного обеспечения, не имеющий фискальной памяти и электронной кассовой ленты в виде специально выделенных микросхем памяти. При этом, фискальной памятью и электронной контрольной лентой аппаратно-программных ККМ является база данных уполномоченного налогового органа и оператора передачи фискальных данных соответственно;

- закрытие смены - обнуление сменных денежных регистров фискальных данных;

- итог сменных покупок - сумма итогов документов, оформленных ККМ при регистрации покупок валюты, оплаты переводов в течение смены;

- итог сменных продаж - сумма итогов документов, оформленных ККМ при регистрации продаж (оказании услуг) в течение смены;

- контрольно-кассовый чек - документ строгой отчетности, отпечатанный ККМ на бумажной ленте, удостоверяющий регистрацию наличного денежного расчета и /или расчета с использованием платежных карт при совершении расчетной операции;

- накопитель фискальной памяти - одна или несколько специально выделенных микросхем памяти или база данных уполномоченного налогового органа, обеспечивающих хранение фискальных данных;

- нефискальный режим - режим функционирования ККМ, в котором функции регистрации сменных отчетов в фискальной памяти и получения фискального отчета остаются незадействованными. Данный режим применяется для обучения кассиров до проведения фискализации;

- общее гашение - обнуление общих денежных и операционных регистров (кроме регистра количества гашений);

- пассивная ККМ - кассовая машина, работающая под управлением программного обеспечения, не имеющая возможности загрузки в нее программного обеспечения без нарушения пломбировки, ввод данных в которую осуществляется кассиром-операционистом через устройства ввода, входящие в ее состав;

- перефискализация - повторное включение фискального режима с обнулением суммирующих счетчиков ККМ;

- портативная ККМ - автономная или пассивная ККМ, имеющая возможность работы без постоянного подключения к электросети;

- суточный отчет - безусловная запись итоговой информации о денежных расчетах с населением с занесением в фискальную память ККМ при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часов, после пробития первого чека в смене;

- устройство передачи фискальных данных - устройство с модулем передачи данных и электронной контрольной лентой, обеспечивающее защищенную, зашифрованную и некорректируемую регистрацию, и энергонезависимое долговременное хранение и передачу фискальных данных через проводные или беспроводные каналы связи в уполномоченный налоговый орган;

- фискализация - включение фискального режима ККМ;

- фискальная память - комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета денежных расчетов, осуществляемых с применением ККМ;

- фискальные данные – информация о денежных расчетах, фиксируемая на электронной контрольной ленте и в фискальной памяти ККМ, и другие сведения, сформированные ККМ и отражаемые на контрольно-кассовых чеках;

- фискальный регистратор - пассивная ККМ, представляющая собой чекопечающее устройство с фискальной памятью и функцией передачи фискальных данных, способная работать только в составе компьютерно-кассовой системы, а также имеющая возможность подключения дополнительного оборудования (денежный ящик, дисплей покупателя т.д.);

- фискальный режим - режим функционирования ККМ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фискальной памяти;

- центр технического обслуживания ККМ - организация, зарегистрированная в установленном порядке в качестве центров технического обслуживания конкретных моделей ККМ, прошедшее сертификацию в органе сертификации по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики и заключившее меморандум о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом;

- электронная контрольная лента - одна или несколько специально выделенных микросхем памяти или база данных оператора передачи фискальных данных, обеспечивающие защищенную, зашифрованную и некорректируемую регистрацию, и энергонезависимое долговременное хранение фискальных данных;

- энергонезависимое долговременное хранение - долговременное хранение информации без использования внешних и внутренних источников питания;

- Х-отчет - промежуточный отчет без гашения итоговой суммы;

- Z-отчет - отчет с гашением, производится в конце рабочего дня субъекта.

2. Классификация контрольно-кассовых машин

2. В зависимости от конструктивных особенностей и программного обеспечения различают следующие группы ККМ:

- автономные;

- пассивные;

- фискальные регистраторы;

- аппаратно-программные.

3. Общие технические требования к контрольно-кассовым машинам

3. Общие технические требования к ККМ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметров | Обязателен для групп ККМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования к ККМ |
| 1 | ККМ должна иметь: - название машины; - заводской номер; - дату выпуска; - фирменный знак производителя ККМ; - документацию (технический паспорт ККМ, руководство пользователя и налогового инспектора); - программное обеспечение управления ККМ (совершение кассовых операций, фискализации, ввод регистрационных данных и других функций, указанных в эксплуатационной документации на ККМ) разработанное заводом-изготовителем для каждой модели ККМ | Все группы, за исключением АПККМ | АПККМ должны иметь: - авторское право к программному обеспечению в соответствии законодательством Кыргызской Республики; - наименование программного обеспечения; - логотип; - номер версии; - наименование разработчика; - дата разработки; - техническую документацию (руководство пользователя и налогового инспектора) |
| 2 | Наличие встроенного аккумулятора | Автономные и пассивные | Обязательное требование для портативных ККМ |
| 3 | Кожух, снабженный устройством, исключающим его бесконтрольное снятие, и опломбированный предприятием-изготовителем или организацией, проводящей техническое обслуживание ККМ | Все группы | АПККМ должны иметь комплекс мер, направленных на защиту от модифицирования и несанкционированного доступа к программному обеспечению и информации о кассовых операциях, проведенных с использованием АПККМ |
| 4 | Наличие станций для печати чековой ленты | Все группы | Реализация данного требования для АПККМ осуществляется путем подключения принтеров чеков |
| 5 | Разрядность контрольных счетчиков (операционных регистров не менее 4) количества показаний и количества гашений | Все группы |  |
| 6 | Операции, выполняемые встроенным калькулятором - сложение, вычитание, умножение | Все группы | Не обязательное требование |
| 7 | Индикатор кассира | Все группы, за исключением ФР |  |
| 8 | Индикатор покупателя | Все группы | Не обязательное требование |
| 9 | Программирование основных режимов работы | Все группы |  |
| 10 | Программный пароль (разрядов) или номерные ключи, входящие в комплект поставки ККМ (количество ключей определяется конкретной моделью не менее 4 разрядов). Программными паролями должны защищаться, как минимум, следующие режимы работы ККМ: | Все группы |  |
|  | - режим расчетных операций; |  |  |
|  | - режим программирования; |  |  |
|  | - режим снятия показаний; |  |  |
|  | - режим гашения; |  |  |
|  | - режим фискализации (налогового инспектора) |  |  |
| 11 | Вывод денежных сумм на печать и индикация производятся с отделением сомов от тыйынов разделителем, указанным в эксплуатационной документации на ККМ | Все группы |  |
| 12 | Разрядность вводимых и индицируемых сумм не менее 6 | Все группы, за исключением ФР |  |
| 13 | Разрядность денежных счетчиков (регистров) не менее 8 | Все группы |  |
| 14 | Наличие фискальной памяти. В ККМ объем фискальной памяти должен быть не менее 1000 сменных записей | Все группы | Общие требования к фискальной памяти приведены в главе 4 настоящих Требований |
| 15 | Наличие электронного журнала, который должен размещаться в запоминающем устройстве, обеспечивающем энергонезависимое хранение информации не более 1400 часов | Все группы, за исключением АПККМ |  |
| 16 | Наличие электронной контрольной ленты, которая должна размещаться в запоминающем устройстве, обеспечивающем энергонезависимое хранение информации не менее 12 месяцев | Все группы | В моделях, где отсутствует электронная контрольная лента, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД. Для АПККМ электронной контрольной лентой является база данных ОПФД, одной из функций которого является обеспечение хранения фискальных данных в зашифрованном виде |
| 17 | Обязательное сохранение фискальных данных по всем совершаемым операциям в электронном журнале и электронной контрольной ленте перед формированием контрольно-кассового чека | Все группы | Требование сохранения информации в электронном журнале не распространяется на АПККМ. |
| 18 | Одновременное хранение информации в электронном журнале и электронной контрольной ленте (количество проведенных расчетных операций не менее 1000 чеков) за сутки | Все группы | Требование хранение информации в электронном журнале не распространяется на АПККМ |
| 19 | Возможность очистки электронного журнала только по успешному сохранению всех фискальных данных в электронной контрольной ленте и снятию сменного отчета | Все группы, за исключением АПККМ |  |
| 20 | Невозможность закрытия смены без сохранения всех фискальных данных в электронной контрольной ленте | Все группы |  |
| 21 | Наличие автоматического тестирования: |  | Автоматическое тестирование производится при включении ККМ в работу (в начале смены) и в конце смены (при снятии Z-отчета) |
|  | - тестирование основных блоков и узлов; | Все группы |  |
|  | - тестирование программного обеспечения; | Все группы | АПККМ при тестировании программного обеспечения также должны провести проверку на модификацию модулей программного обеспечения |
|  | - тестирование и контроль целостности данных, сохраненных в фискальной памяти и электронной контрольной ленте; | Все группы | Данное требование осуществляется путем сопоставления данных электронного журнала, электронной контрольной ленты и фискальной памяти |
|  | - тестирование связи с сервером УНО и/или ОПФД | Все группы | Данное требование осуществляется в процессе работы путем отправки тестового сообщения и получения ответа |
| 22 | Наличие функции контроля продолжительность смены, которая должна составлять не более 24 часов | Все группы | Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого чека за смену |
| 23 | Наличие встроенного или возможности подключения сканера штрих-кодов | Все группы | Не обязательное требование |
| 24 | Наличие функции вывода сообщения о наличии связи с сервером УНО и/или ОПФД | Все группы | В случае отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД на чеке должна отражаться словосочетание «Нет связи с сервером» (после пробития чека). В случае отсутствия связи с сервером АПККМ должна блокировать работу и выводить на экран и/или на чековую ленту словосочетание «Нет связи с сервером» |
| 25 | Блокировка ККМ: |  |  |
|  | - при работе в нефискальном режиме после включения фискального режима ККМ; | Все группы |  |
|  | - в случае отрицательного прохождения автоматического тестирования, за исключением случаев отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД; | Все группы |  |
|  | - в случае отсутствия связи с сервером УНО продолжительностью более 10 суток (240 часов); | Все группы, за исключением АПККМ | В случае отрицательного прохождения тестирования связи с сервером УНО и/или ОПФД ККМ должна выводить на экран и/или печатать на чековой ленте соответствующую информацию |
|  | - в случае отрицательного прохождения тестирования связи с сервером УНО и/или ОПФД; | АПККМ | В случае отсутствия связи с сервером АПККМ должна блокировать работу и выводить на экран и/или на чековую ленту словосочетание «Нет связи с сервером» |
|  | - при отсутствии или обрыва чековой ленты; | Все группы |  |
|  | - в случае превышения продолжительности смены более 24 часов, до проведения операции закрытия смены; | Все группы | Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены |
|  | - в случае переполнения электронного журнала, до снятия сменного отчета; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - в случае неправильного выполнения операций кассиром; | Все группы |  |
|  | - при попытке проведения операций общего гашения, перерегистрации, снятия фискального отчета и коррекции даты до завершения операции закрытия смены; | Все группы | Блокировка выполнения этих функций ККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены |
|  | - при попытке изменения положения десятичной точки без проведения операции общего гашения ККМ; | Все группы | Блокировка выполнения этих функций ККМ должна сниматься после проведения операции общего гашения ККМ |
|  | - при ошибке ввода и/или неправильной корректировке значения даты в ККМ; | Все группы | Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после ввода правильной даты |
|  | - при возникновении аварийных ситуаций в ККМ, приводящих к порче печатаемого документа, или наличие в ККМ режима сторнирования (аннулирования проведенных операций); | Все группы |  |
|  | - при переполнении и/или неисправности (в том числе отключения фискальной памяти) фискальной памяти и электронной контрольной ленты при работе ККМ в фискальном режиме; | Все группы | Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после устранения причин, вызвавших блокировку. При этом, ККМ разрешает получение сменного и накопительного отчетов без гашения, а при переполнении фискальной памяти - получение фискального отчета |
|  | - при попытке получения несанкционированного доступа к фискальной памяти и электронной контрольной ленте, в том числе ввода неправильного пароля к фискальной памяти; | Все группы | Блокируется выполнение всех операций и выход из режима ввода пароля, и действует до момента ввода правильного пароля |
|  | - при попытке модифицирования и получения несанкционированного доступа к программному обеспечению и информации о кассовых операциях, проведенных с использованием ККМ | АПККМ |  |
| 26 | Состав выполняемых кассовых операций: |  |  |
|  | - учет денежных сумм (продажа/покупка); | Все группы |  |
|  | - учет товаров, услуг и работ; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ |
|  | - подсчет промежуточных итогов; | Все группы |  |
|  | - подсчет суммы сдачи; | Все группы |  |
|  | - подсчет общих итогов (продажа/покупка); | Все группы |  |
|  | - снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать; | Все группы |  |
|  | - гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать; | АПККМ |  |
|  | - расчет за наличные и безналичные; | Все группы |  |
|  | - выплаты из кассы; | Все группы |  |
|  | - внесение в кассу; | Все группы |  |
|  | - аннулирование в случае обрыва чековой ленты, ошибки при печати чека, отключения питания в момент печати чека и при ошибке ввода суммы; | Все группы | Установить запрет аннулирования чеков после записи данных в суммирующий счетчик ККМ |
|  | - расчет процентной надбавки/скидки; | Все группы |  |
|  | - возврат (продажа/покупка); | Все группы |  |
|  | - исправление ошибки кассира/клиента до вывода информации на печать; | Все группы |  |
|  | - расчет налогов, удержанных в соответствии с налоговым законодательством | Все группы |  |
| 27 | Информация, сохраняемая в электронной контрольной ленте: |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны сохранять номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - дата фискализации; | Все группы |  |
|  | - порядковые номера операций (расчетные или отчетные); | Все группы |  |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата/время операций; | Все группы |  |
|  | - вид операций (продажи, покупки и возвраты); | Все группы |  |
|  | - наименования, коды, количества и цены за 1 единицу реализованных/возвратных товаров, оказанных услуг или выполненных работ; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ |
|  | - суммы реализованных/возвратных товаров, оказанных услуг или выполненных работ; | Все группы |  |
|  | - виды платежей (наличные, безналичные) | Все группы |  |
| Требования к программному обеспечению ККМ |
| 28 | ККМ должна исключать возможность: | Все группы |  |
|  | - изменения программной части ККМ; | Все группы |  |
|  | - автоматического обновления предусматривающих изменения первоначальных функций ККМ, указанных в соответствующей документаций на момент внесения ККМ в Государственный реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики; | Все группы |  |
|  | - внесение корректировок в данные контрольных чеков, сохраненных в фискальной памяти и электронной контрольной ленте; | Все группы |  |
|  | - вывод контрольно-кассового чека и иных документов на печать без сохранения данных в электронной контрольной ленте; | Все группы |  |
|  | - вывода на документы отличительного признака фискального режима без получения номера контрольно-кассового чека от электронной контрольной ленты или сервера УНО; | Все группы | Для АПККМ номер контрольно-кассового чека присваивается сервером УНО |
|  | - подключения программ управления фискализации ККМ, за исключением программ, разработанных заводом-изготовителем или разработчиком АПККМ; | Все группы |  |
|  | - удаленного подключения к ККМ для изменения и получения фискальных данных и других сведений; | Все группы |  |
|  | - одновременного запуска двух программ с одним серийным номером программы, присвоенного устройству при фискализации ККМ; | АПККМ |  |
|  | - подключения ККМ, работающих в нефискальном режиме (не зарегистрированных), на сервера УНО, ОПФД и на централизованный сервер ЦТО; | Все группы |  |
|  | - использовать ККМ в целях несанкционированного доступа к серверам УНО и ОПФД третьими лицами; | Все группы |  |
|  | - фиксации и хранения фискальных данных в ЦТО, а также изменения передаваемых данных; | АПККМ |  |
|  | - функционирования ККМ в случае отсутствия связи с сервером ЦТО продолжительностью не более 24 часов; | АПККМ |  |
|  | - несанкционированной авторизации пользователей (субъектов) в ККМ; | АПККМ |  |
| 29 | ККМ должна: |  |  |
|  | - соответствовать требованиям информационной безопасности, утвержденным законодательством Кыргызской Республики; | АПККМ |  |
|  | - использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; | АПККМ |  |
|  | - обеспечить достоверность фискальных данных, передаваемых на сервера УНО и/или ОПФД; | Все группы |  |
|  | - серверный компонент ЦТО должен при авторизации и фискализации проверять ККМ на модификацию; | АПККМ |  |
| Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ |
| 30 | ККМ должна формировать: |  |  |
|  | - фискальный отчет; | Все группы |  |
|  | - контрольно-кассовый чек; | Все группы |  |
|  | - суточный отчет (Z-отчет); | Все группы |  |
|  | - промежуточный отчет (Х-отчет); | Все группы |  |
|  | - возвратный чек; | Все группы |  |
|  | - чеки внесения и выплаты; | Все группы | Информация, отражаемая в чеках, отчетах и других сведениях формируются в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ |
|  | - отчет по секциям и другие отчеты в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ; | Все группы |  |
|  | - отчет по операциям, формированный на основании данных электронной контрольной ленты | Все группы | В отчете должны отражаться информации, указанные в строке 27 настоящей Таблицы |
| 31 | Информация, отражаемая в фискальном отчете: |  |  |
|  | - программируемое наименование субъекта; | Все группы |  |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - сквозной порядковый номер отчета; | Все группы | Порядковый номер отчета для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата получения отчета; | Все группы | Дата отчета для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - период или диапазон смен, за который формируется отчет; | Все группы | Данные информации для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - заводской номер ККМ; | Все группы | АПККМ должны печатать в отчете номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - реквизиты (кроме пароля) фискализации ККМ; | Все группы |  |
|  | - реквизиты (кроме пароля) всех проведенных перерегистраций ККМ; | Все группы |  |
|  | - все итоги сменных продаж и возвратов за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в том числе в разрезе видов платежей); | Все группы | Реквизиты выводятся только при получении полного фискального отчета. Данные информации для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - суммарный итог продаж за период; | Все группы | Если в период, за который снимается фискальный отчет, менялось положение десятичной точки, то реквизиты должны быть пересчитаны и распечатаны в формате, из установленных в ККМ, содержащем максимальное количество знаков после десятичной точки и для ККМ в обменных бюро. Данные информации для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - суммарный итог покупок за период; | Все группы |  |
|  | - суммарный итог возвратов за период | Все группы |  |
| 32 | Информация, печатаемая на контрольно-кассовом чеке: |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны печатать в чеке номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - программируемое наименование субъекта; | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - порядковый номер операции, в том числе номер для проверки чека; | Все группы | Порядковый номер операции для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата и время регистрации операции; | Все группы | Дата и время регистрации операции для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - наименование, код, количество и цена за 1 единицу реализованного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ |
|  | - сумма реализованного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы |  |
|  | - налоговый режим; | Все группы |  |
|  | - информация о наличии связи с сервером УНО и/или ОПФД; | Все группы | В случае отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД на чеке должна отражаться словосочетание «Нет связи с сервером» |
|  | - подтверждение о фискальном режиме (фискальный признак); | Все группы | Данная информация для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - сумма налогов, удержанных в соответствии с налоговым законодательством; | Все группы | В случае осуществления субъектом деятельности по специальным налоговым режимам сумма налогов указываются значением «0» |
|  | - наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта (покупателя или клиента); | Все группы | Обязательное требование для моделей ККМ, применяемых при денежных расчетах между субъектами, за исключением денежных расчетов с населением |
|  | - QR-код, содержащий информацию о чеке; | Все группы | QR-код для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - адрес информационного портала по проверке чека; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - вид платежа (наличный, безналичный); | Все группы |  |
|  | - количество, тип и курс валюты (**) | Все группы |  |
| 33 | Информация, печатаемая на возвратном чеке: |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны печатать в чеке номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - программируемое наименование субъекта; | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - порядковый номер операции; | Все группы | Порядковый номер операций для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата и время регистрации операции; | Все группы | Дата и время операций для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - информация о наличии связи с сервером УНО и/или ОПФД; | Все группы | В случае отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД на чеке должна отражаться словосочетание «Нет связи с сервером» |
|  | - наименование, код, количество и цена за 1 единицу возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ |
|  | - сумма возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы |  |
|  | - сумма возврата в разрезе видов платежей (наличные, безналичные); | Все группы |  |
|  | - наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта (покупателя или клиента) | Все группы | Обязательное требование для моделей ККМ, применяемых при денежных расчетах между субъектами, за исключением денежных расчетов с населением |
| 34 | Информация, отражаемая в суточном отчете (Z-отчет): |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны печатать в отчете номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - программируемое наименование субъекта; | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - порядковый номер операции (номер смены); | Все группы | Порядковый номер операции для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата и время вывода отчета; | Все группы | Дата и время вывода отчета для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - информация о наличии связи с сервером УНО и/или ОПФД; | Все группы | В случае отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД в отчете должна отражаться словосочетание «Нет связи с сервером» |
|  | - подтверждение о фискальном режиме (фискальный признак); | Все группы | Данная информация для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - общее количество чеков и документов по операциям, сформированных за смену; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общее количество реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ. Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы | Данные информации для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) за смену; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма (необнуляемая) реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы с момента перевода ККМ в фискальный режим; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма (необнуляемая) в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) с момента перевода ККМ в фискальный режим; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - сведения о количестве информаций, ожидаемых передачу на сервер УНО и/или ОПФД | Все группы, за исключением АПККМ |  |
| 35 | Информация, отражаемая в промежуточном отчете (Х-отчет): |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны печатать в отчете номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - программируемое наименование субъекта; | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - порядковый номер отчета; | Все группы | Порядковый номер отчета для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | АПККМ |  |
|  | - дата и время вывода отчета; | Все группы | Дата и время вывода отчета для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - информация о наличии связи с сервером УНО и/или ОПФД; | Все группы | В случае отсутствия связи с сервером УНО и/или ОПФД в отчете должна отражаться словосочетание «Нет связи с сервером» |
|  | - общее количество чеков и документов по операциям, сформированных за смену; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общее количество реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ. Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) с начала смены; | Все группы | Данная информация для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - сведения о количестве информаций, ожидаемых передачу на сервер УНО и/или ОПФД | Все группы, за исключением АПККМ |  |
| Требования к работе с сервером УНО и/или ОПФД |
| 36 | ККМ должна поддерживать не менее одного канала приема-передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи (GSM, LTE, Ethernet, LAN, WLAN и т.п.) | Все группы | В моделях ККМ, где отсутствует модуль передачи данных, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД |
| 37 | Передача-прием данных на сервер УНО от ККМ осуществляется по защищенному каналу VPN, используя протокол соединения TCP/IP | Все группы, за исключением АПККМ | В моделях ККМ, где отсутствует модуль передачи данных, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД |
| 38 | Передача-прием данных на сервер ОПФД от ККМ осуществляется в подписанном и зашифрованном виде с использованием квалифицированной электронной подписи, выданной в соответствии законодательством Кыргызской Республики | АПККМ |  |
| 39 | Передача-прием данных от ККМ на сервер УНО осуществляется через сервер ОПФД по защищенному каналу VPN, используя протокол соединения TCP/IP | АПККМ |  |
| 40 | Время передачи-приема данных на сервер УНО и/или ОПФД должно быть не более 10 секунд: |  |  |
|  | - время после формирования контрольно-кассового чека и получения данных на сервером УНО; | Все группы, за исключением АПККМ | В моделях, где отсутствует модуль передачи данных, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД |
|  | - время формирования и печати контрольно-кассового чека и получения данных на сервером УНО | АПККМ |  |
| 41 | ККМ должна проводить авторизацию на сервере УНО и/или ОПФД | Все группы | В моделях, где отсутствует модуль передачи данных, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД |
| 42 | ККМ должна передавать информацию на сервер УНО и/или ОПФД: |  | В моделях, где отсутствует модуль передачи данных, данное требование выполняется путем подключения к ККМ УПФД |
|  | 1) о совершаемых кассовых операциях содержащая: |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны передавать номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - вид операции (продажа, покупка и возврат); | Все группы |  |
|  | - порядковый номер операции, в том числе номер для проверки чека; | Все группы, за исключением АПККМ | Порядковый номер операции для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - дата и время регистрации операции; | Все группы, за исключением АПККМ | Дата и время регистрации операции для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - код, количество и цена за 1 единицу реализованного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы | Не обязательное требование, за исключением АПККМ |
|  | - сумма реализованного товара, оказанной услуги или выполненной работы; | Все группы |  |
|  | - сумма налогов, удержанных в соответствии с налоговым законодательством; | Все группы | В случае осуществления субъектом деятельности по специальным налоговым режимам сумма налогов указываются значением «0» |
|  | - наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта (покупателя или клиента); | Все группы | Обязательное требование для моделей ККМ, применяемых при денежных расчетах между субъектами, за исключением денежных расчетов с населением |
|  | - вид платежа (наличный, безналичный) | Все группы |  |
|  | 2) о закрытии смены содержащая: |  |  |
|  | - заводской номер машины; | Все группы | АПККМ должны передавать номер версии и серийный номер программного обеспечения, присвоенного устройству при фискализации ККМ |
|  | - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); | Все группы |  |
|  | - регистрационный номер ККМ; | Все группы |  |
|  | - серийный номер УПФД; | Все группы, за исключением АПККМ |  |
|  | - дата и время вывода отчета; | Все группы, за исключением АПККМ | Дата и время вывода отчета для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - порядковый номер операции (номер смены); | Все группы, за исключением АПККМ | Порядковый номер операции (номер отчета) для АПККМ присваивается сервером УНО |
|  | - криптографический проверочный код; | Все группы |  |
|  | - общее количество чеков и документов по операциям, сформированных за смену; | Все группы, за исключением АПККМ | Данные сведения для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общее количество реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы, за исключением АПККМ | Не обязательное требование, за исключением АПККМ. При этом, данные сведения для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; | Все группы, за исключением АПККМ | Данные сведения для АПККМ присваиваются сервером УНО |
|  | - общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) за смену | Все группы, за исключением АПККМ | Данные сведения для АПККМ присваиваются сервером УНО |
| 43 | ККМ должна получать информацию от сервера УНО через сервер ОПФД при: | АПККМ |  |
|  | 1) выводе фискального отчета: |  |  |
|  | - сквозной порядковый номер отчета; |  |  |
|  | - дата получения отчета; |  |  |
|  | - период или диапазон смен, за который формируется отчет; |  |  |
|  | - реквизиты (кроме пароля) фискализации ККМ; |  |  |
|  | - реквизиты (кроме пароля) всех проведенных перерегистраций ККМ; |  |  |
|  | - все итоги сменных продаж и возвратов за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в том числе в разрезе видов платежей); |  |  |
|  | - суммарный итог продаж за период; |  |  |
|  | - суммарный итог покупок за период; |  |  |
|  | - суммарный итог возвратов за период |  |  |
|  | 2) совершении кассовых операций: |  |  |
|  | - порядковый номер операции, в том числе номер для проверки чека; |  |  |
|  | - дата и время регистрации операции; |  |  |
|  | - подтверждение о фискальном режиме (фискальный признак); |  |  |
|  | - гиппер ссылка, содержащая данные для формирования QR-кода, содержащего информацию о чеке; |  |  |
|  | 3) формировании суточного отчета (Z-отчет): |  |  |
|  | - порядковый номер операции (номер смены); |  |  |
|  | - дата и время вывода отчета; |  |  |
|  | - подтверждение о фискальном режиме (фискальный признак); |  |  |
|  | - общее количество чеков и документов по операциям, сформированных за смену; |  |  |
|  | - общее количество реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; |  |  |
|  | - общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; |  |  |
|  | - общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) за смену; |  |  |
|  | - общая сумма (необнуляемая) реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы с момента перевода ККМ в фискальный режим; |  |  |
|  | - общая сумма (необнуляемая) в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) с момента перевода ККМ в фискальный режим; |  |  |
|  | 4) при формировании промежуточного отчета (Х-отчет): |  |  |
|  | - порядковый номер отчета; |  |  |
|  | - дата и время вывода отчета; |  |  |
|  | - общее количество чеков и документов по операциям, сформированных за смену; |  |  |
|  | - общее количество реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; |  |  |
|  | - общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; |  |  |
|  | - общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) с начала смены; |  |  |
|  | 5) формировании отчета по операциям, формированного на основании данных электронной контрольной ленты: |  |  |
|  | - дата фискализации; |  |  |
|  | - порядковые номера операций (расчетные или отчетные); |  |  |
|  | - дата/время операций; |  |  |
|  | - вид операций (продажи, покупки и возвраты); |  |  |
|  | - наименования, коды, количества и цены за 1 единицу реализованных/возвратных товаров, оказанных услуг или выполненных работ; |  |  |
|  | - сумма реализованных/возвратных товаров, оказанных услуг или выполненных работ; |  |  |
|  | - виды платежей (наличные, безналичные) |  |  |
| Дополнительные требования к ККМ |
| 44 | ККМ, не имеющие функции учета товаров, услуг и работ по видам операций и передачу данных, содержащих информацию по наименованию, коду, количеству и цене за 1 единицу реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы на сервер УНО и/или ОПФД подлежат к применению только исключительно в случае использования дополнительных аппаратно-программных комплексов, подключенных к информационной системе УНО, обеспечивавшей выполнение вышеприведенных требований | Все группы |  |
| 45 | Основное и резервное серверное оборудование ЦТО должны находиться на территории Кыргызской Республики | АПККМ |  |
| 46 | Соответствовать дополнительным требованиям, утвержденным уполномоченным государственным органом в области связи и информатизации | АПККМ | Обязательное требование при наличии дополнительных требований, утвержденных уполномоченным государственным органом в области связи и информатизации |
| 47 | Иметь сертификат соответствия утвержденным требованиям, выданный уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики | АПККМ |  |
| 48 | ККМ должны быть сертифицированы уполномоченным органом по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики | Все группы | У АПККМ в обязательном порядке должно быть сертифицировано серверное оборудование |

Примечание.

Условные обозначения, приведенные в таблице 1:

«ККМ» - контрольно-кассовая машина;

«УПФД» - устройство передачи фискальных данных;

«ФР» - фискальные регистраторы;

«АПККМ» - аппаратно-программные ККМ

«TCP/IP» - сетевой протокол передачи данных;

«QR-код» - матричный код (двумерный штрихкод);

«УНО» - уполномоченный налоговый орган;

«ОПФД» - оператор передачи фискальных данных;

«ЦТО» - центр технического обслуживания ККМ.

Реквизиты, отмеченные знаком «**», относятся к ККМ для деятельности обменного бюро.

4. Общие требования к фискальной памяти ККМ и

устройству передачи фискальных данных.

4. Фискальная память должна иметь один или несколько накопителей фискальной памяти. Зона накопителя фискальной памяти, в которую однажды записана информация в процессе эксплуатации (при фискальном режиме), должна быть также недоступна для повторной записи и/или селективного стирания ни при каких условиях.

Конструкция фискальной памяти (блока фискальной памяти) должна предусматривать защиту от механических, электромагнитных и других видов воздействий, как при работе ККМ, так и при техническом обслуживании и ремонте с применением штатных приборов, оборудования и расходных материалов.

5. Накопитель фискальной памяти должен быть размещен в блочной конструкции или в составе ККМ под общим кожухом ККМ, за исключением аппаратно-программных ККМ. Другие размещения накопителя фискальной памяти не допускаются.

6. Накопителем фискальной памяти аппаратно-программных ККМ является база данных уполномоченного налогового органа, обеспечивающий защиту от механических, электромагнитных и других видов воздействий.

7. Информация, регистрируемая в фискальной памяти, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Вид записи | Реквизит | Разрядность реквизита (десятичных знаков) | Кол-во записей |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ККМ | Заводской номер ККМ | 7 min | 1 |
| Фискализация ККМ | Регистрационный номер ККМ | 6 min | 1 |
|  | ИНН субъекта | 14 min |  |
|  | Дата фискализации ККМ | 6 min |  |
|  | Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета | 5 min |  |
| Перерегистрация ККМ | Регистрационный номер ККМ | 6 min |  |
|  | ИНН субъекта | 14 min | 4 min |
|  | Дата перерегистрации ККМ | 6 min |  |
|  | Номер записи в фискальной памяти последнего закрытия смены перед проведением перерегистрации | 4 min | 4 min |
|  | Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета | 5 min |  |
| Закрытие смены | Дата отчета смены | 6 min |  |
|  | Номер закрытия смены | 4 min |  |
|  | Итог сменных продаж | 9 min | 1000 min |
|  | Итог сменных покупок | 9 min |  |
| Служебная информация (обязательная) | Контрольные суммы записей. | Определяется изготовителем |
|  | Место положения запятой в регистрируемых в фискальной памяти значениях итогов |  |

Примечание: Разрядность регистров итога сменных продаж и итога сменных покупок должна быть не меньше разрядности соответствующих денежных регистров ККМ (строка 13 таблицы 1).

8. Информация, зарегистрированная в накопителе фискальной памяти должна сохраняться в течение регистрационного периода, а в электронной контрольной ленте не менее 12 месяцев с момента перевода ККМ в фискальный режим.

В случае переполнения памяти электронной контрольной ленты, новые данные должны записываться поверх более старых данных, исключительно при условии передачи их на сервер уполномоченного налогового органа.

9. В моделях ККМ, где отсутствует модуль передачи данных и/или электронная контрольная лента, в целях обеспечения выполнения общих технических требований к ККМ, указанных в таблице 1, ККМ должны предусматривать возможность подключения дополнительного устройства передачи фискальных данных.

10. Устройство передачи фискальных данных должно быть выполнено в неразборном корпусе или в составе ККМ и иметь разъем для подключения к ККМ, а также возможность подключения к сети интернет.

11. Устройство передачи фискальных данных, соответствующее требованиям фискальной памяти и электронной контрольной ленты, установленных настоящими Требованиями, и имеющее возможность подключения к чекопечатающим машинам может применяться в качестве пассивных ККМ.

5. Требования к фискализации ККМ.

12. ККМ должна обеспечивать работу в нефискальном и фискальном режимах.

13. Нефискальный режим должен поддерживать все функции ККМ, включая накопление данных по продажам и формирование документов в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ, за исключением режим функционирования ККМ, в котором функции регистрации сменных отчетов в фискальной памяти и получения фискального отчета.

14. При включении фискального режима ККМ должна блокировать возможность работы в нефискальном режиме.

15. Фискальный режим должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией. Все документы (кроме не содержащих фискальные данные), оформляемые ККМ в фискальном режиме, должны иметь четкий отличительный признак, указанный в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ и выводимый на печать только по завершении формирования фискальных данных.

16. Включение фискального режима должно происходить по завершении фискализации ККМ и активации модуля передачи данных и электронной контрольной ленты. Фискализация ККМ проводится после ввода пароля доступа к фискальной памяти. Первичный пароль доступа к фискальной памяти и порядок проведения фискализации и перерегистрации должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ. После проведения фискализации фискальный режим не может быть отключен.

17. При фискализации в ККМ вводятся следующие реквизиты:

- заводской номер ККМ (для аппаратно-программных ККМ серийный номер, программного обеспечения присвоенного устройству субъекта);

- регистрационный номер ККМ;

- ИНН субъекта;

- дата проведения фискализации;

- пароль доступа к фискальной памяти.

18. Если заводской номер ККМ введен в фискальную память на предприятии-изготовителе, то при фискализации он не вводится.

19. Процесс фискализации или перерегистрации должен включать активизацию модуля передачи данных и электронной контрольной ленты.

20. При проведении фискализации или перерегистрации вводимые реквизиты (кроме пароля доступа к фискальной памяти) должны выводиться на печать в чеке.

21. При перерегистрации в ККМ вводятся следующие реквизиты:

- регистрационный номер ККМ;

- ИНН субъекта;

- дата проведения перерегистрации;

- новый пароль доступа к фискальной памяти.

22. Данные сменного отчета должны регистрироваться в фискальной памяти при проведении операции закрытия смены (при формировании ККМ сменного отчета с гашением). При этом гашение денежных сменных регистров должно происходить только после печати сменного отчета и успешной регистрации данных в фискальной памяти.

23. При исправлении текущей даты ККМ должна контролировать корректность вводимой даты, которая не может быть более ранней, чем дата последней записи в фискальной памяти, включая и дату проведения фискализации или перерегистрации.

24. При попытке ввода значения более ранней даты ККМ должна блокировать проведение всех операций до ввода правильной даты.

25. При корректировке значения даты в ККМ должны быть предусмотрены специальные меры по предупреждению случайной ошибки ввода, например, повторный запрос даты и установка ее только после 2-кратного совпадения.

Примечание. Дата с номером года "00" и далее считается более поздней, чем дата с номером года "99".

26. Получение фискального отчета и проведение перерегистрации возможно исключительно с введением пароля доступа к фискальной памяти.

27. Пароль доступа к фискальной памяти вводится и регистрируется в фискальной памяти в процессе фискализации или перерегистрации.

28. При обращении к фискальным данным следует войти в соответствующий режим с помощью пароля доступа к режиму. Последующие действия в этом режиме должны быть указаны в эксплуатационной документации конкретной модели ККМ.

29. Образец фискального отчета и последовательность действий для его получения должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ.

30. ККМ должна обеспечивать получение фискального отчета как полного, так и сокращенного, с заданием периода как датами, так и номерами закрытия смен, при этом начало и конец периода должны задаваться однотипно.

31. Для получения фискального отчета необходимо:

- ввести установленный ранее пароль доступа к фискальной памяти;

- ввести начальную дату (или начальный номер закрытия смены) периода, за который получается фискальный отчет;

- ввести конечную дату (или конечный номер закрытия смены) периода, за который получается фискальный отчет;

- ввести признак типа фискального отчета (полный или сокращенный).

6. Требования к центрам технического обслуживания ККМ

32. Центры технического обслуживания ККМ (далее-ЦТО) должны иметь:

- сертификат, выданный уполномоченным органом по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики;

- договор с заводом-изготовителем или разработчиком ККМ или его официальным представителем о поставке и технической поддержке ККМ, и их комплектующих для ремонта, с указанием моделей (наименований), количества и сроков поставки ККМ, за исключением производителей ККМ. В случае, если ЦТО является заводом-изготовителем или разработчиком аппаратно-программных ККМ предоставляются копии документов, подтверждающих авторское право к ККМ завода-изготовителя или разработчика, производящих ККМ на территории Кыргызской Республики, в соответствии законодательством Кыргызской Республики;

- перечень обслуживаемых моделей ККМ и их комплектующих для ремонта, с указанием размера розничных цен, утвержденных ЦТО;

- тарифы за техническое обслуживание ККМ, утвержденные ЦТО;

- договор с мобильным оператором об оказании услуг по передаче данных по защищенным каналам связи, с указанием тарифов, за исключением случаев передачи данных по сети интернет с использованием квалифицированной электронной подписи, выданной в соответствии законодательством Кыргызской Республики;

- договор с оператором связи (интернет-провайдер) о безопасном VPN-соединении ЦТО с автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа;

- материально-техническую базу (помещение, инженерно-техническое благоустройство, оборудование, ресурсное обеспечение);

- возможность обеспечить качество предоставляемых услуг и сервисное обслуживание;

- штат сотрудников, с документами, подтверждающими их профессиональные навыки в сфере эксплуатации и ремонта ККМ и/или разработке программного обеспечения;

- филиалы или специалистов ЦТО по обслуживанию ККМ в городах Бишкек и Ош и в регионах (не менее в 2-х областях);

- возможность предоставлять услуги сдачи ККМ в аренду, передачи по договору лизинга ККМ и реализации ККМ с рассрочкой оплаты.

33. ЦТО обязаны:

- обеспечить своевременную оплату расходов мобильным операторам за оказание услуг по передаче данных по защищенным каналам связи по каждому ККМ, а также других расходов, связанных с передачей фискальных данных;

- в случае невозможности выполнения своих обязательств, ЦТО обязан передать свои полномочия и обязанности по техническому обслуживанию ККМ другому ЦТО;

- в случае невозможности выполнения своих обязательств известить субъектов, и уполномоченный налоговый орган за 30 дней до наступления случая невыполнения своих обязательств;

- обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к фискальной памяти и электронной контрольной ленте, за исключением ЦТО, обслуживающие аппаратно-программные ККМ;

- ЦТО, обслуживающие аппаратно-программные ККМ, обязаны обеспечить безопасностью от несанкционированного доступа к ККМ, а также к серверу уполномоченного налогового органа и оператора передачи фискальных данных не зарегистрированных ККМ;

- осуществлять продажу и техническое обслуживание только тех моделей ККМ, которые внесены в Государственный реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики, утвержденный Правительством Кыргызской Республики;

- уведомить налоговый орган о расторжении договора на сервисное обслуживание ККМ, в случае невыполнения субъектом условий договора;

- в случае нарушения средства обеспечения безопасности от несанкционированного доступа или обнаруженном вмешательстве с целью изменения фискальных данных в ККМ, ЦТО немедленно информирует об этом налоговые органы;

34. ЦТО несут ответственность за:

- поддержание ККМ в исправном техническом состоянии в строгом соответствии с конструкторской и технической документацией завода-изготовителя, а также за безусловное выполнение всех письменных указаний завода-изготовителя или официального представителя в части внесения дополнений и изменений в конструкторскую документацию, за исключением программного обеспечения;

- за невыполнение обязательств меморандума о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом.

35. ЦТО осуществляют взаимодействие:

с субъектом - на основании договора на сервисное обслуживание ККМ;

с уполномоченным налоговым органом - на основании меморандума о взаимодействии.

36. ЦТО имеет право расторгнуть договор на сервисное обслуживание ККМ в случае невыполнения субъектом условий, указанных в договоре.